МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Горохівський коледж ЛНАУ

ЗАТВЕРДЖУЮ
заступник директора

з навчальної роботи

_______________________

«____» _________ 20 ___  р.

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

З дисципліни:                                                                 «Трактори і автомобілі».

Для студентів:                                                                        ІI курсу групи ОТ-21.

Спеціальність:                                                                      201 «Агрономія ».

ОПП:                                    «Організація і технологія ведення    фермерського         господарства».

Відділення:	Агрономічне.

Циклова комісія:	Технічних дисциплін.

Розробив викладач: ____________ І.О.Лотоцький

Розглянуто та рекомендовано до затвердження

на засіданні циклової комісії агротехнічних дисциплін

Протокол № ___ від __________________ 20 ___ Голова циклової комісії: __________Р.Р. Кондратюк

ГОРОХІВ

- Трактор складається з:

- Двигуна, трансмісії, ходової частини, механізмів курування;

- Двигуна, трансмісії, ходової частини, механізмів курування, робочого, електричного та допоміжного обладнання;

- Двигуна, трансмісії, ходової частини, механізмів курування, робочого електричного обладнання;

- Двигуна, трансмісії, ходової частини, робочого, електричного та допоміжного обладнання;

Л.[1] с.11,  			Л.[2] с.21.

- Сільськогосподарські трактори за призначенням поділяються на:

- Загального призначення, універсально-просапні, спеціалізовані;

- Загального призначення, універсально-просапні, промислові;

- Універсально-просапні, спеціалізовані;

- Загального призначення,  універсально-просапні;

Л.[1] с.14, 			 Л.[2] с.20.

- На скільки класів за тяговим зусиллям поділяються сільськогосподарські трактори?

- 6;

- 7;

- 8;

- 10;

Л.[2] с.20.

- За типом остова трактори поділяються на:

- Рамні, напіврамні;

- Рамні, напіврамні, безрамні;

- Напіврамні, безрамні;

- Рамні, безрамні;

Л.[1] с.14-15,  		Л.[2] с.21.

- За способом запалення робочої суміші двигуни внутрішнього згорання бувають:

- З самозайманням;

- З примусовим запаленням;

- З комбінованим;

- З самозайманням або примусовим запаленням;

Л.[1] с.27,  			Л.[2] с.27.

- За способом здійснення робочого процесу двигуни внутрішнього згорання бувають:

- Двотактні;

- Чотиритактні;

- Тритактні;

- Чотири- і двотактні;

Л.[1] с.27, 			 Л.[2] с.28.

- За видом використовуваного палива двигуни внутрішнього згорання є:

- Дизельні, бензинові й такі, що споживають природний газ;

- Дизельні;

- Бензинові;

- Такі, що споживають природний газ;

Л.[1] с.27, 			 Л.[2] с.28.

- За способом охолодження двигуни внутрішнього згорання бувають:

- Рідинним;

- Повітряним;

- Рідинним і повітряним;

- Комбінованим;

Л.[1] с.27, 			 Л.[2] с.28.

- Верхня мертва точка (В.М.Т.) - це коли

- Поршень найбільш віддалений від осі колінчастого валу;

- Поршень найменш віддалений від осі колінчастого валу;

- Поршень знаходиться в положенні, коли закінчується такт впуску;

- Поршень знаходиться в положенні, коли починається такт випуску;

Л.[1] с.29, 			 Л.[2] с.28.

- Нижня мертва точка (Н.М.Т.) - це коли

- Поршень знаходиться в положенні, коли починається такт впуску;

- Поршень найбільш віддалений від осі колінчастого валу;

- Поршень найменш віддалений від осі колінчастого валу;

- Поршень знаходиться в положенні, коли починається такт робочий хід.

Л.[1] с.29, 			 Л.[2] с.28.

- Хід поршня – це відстань

- Яку проходить поршень від однієї мертвої точки до іншої;

- Між внутрішньою поверхнею головки циліндра і днищем поршня  коли він перебуває в В.М.Т.

- Між внутрішньою поверхнею головки циліндра і днищем поршня  коли він перебуває в Н.М.Т.

- Між віссю колінчастого вала і днищем поршня коли він перебуває в Н.М.Т.

Л.[1] с.29, 			 Л.[2] с.28.

- Робочий об’єм циліндра -  це

- Об’єм над днищем поршня коли він перебуває у В.М.Т.

- Об’єм, який звільняється поршнем при його переміщенні від В.М.Т. до Н.М.Т.

- Об’єм над днищем поршня коли він перебуває у Н.М.Т.

- Сума повного об’єму і об’єму камери згорання;

Л.[1] с.30,  			Л.[2] с.28.

- Об’єм камери згорання – це

- Об’єм, що залишається над поршнем коли він перебуває у В.М.Т.

- Об’єм, що залишається над поршнем коли він перебуває у Н.М.Т.

- Об’єм, який звільняється поршнем при його переміщенні від В.М.Т. до Н.М.Т.

- Сума повного і робочого об’ємів;

Л.[1] с.30, 			 Л.[2] с.28.

- Повний об’єм циліндра – це?

- Об’єм, що залишається над поршнем коли він перебуває у В.М.Т.

- Об’єм, який звільняється поршнем при його переміщенні від Н.М.Т. до В.М.Т.

- Об’єм, який звільняється поршнем при його переміщенні від В.М.Т. до Н.М.Т.

- Сума робочого об’єму і об’єму камери згорання;

Л.[1] с.30, 			 Л.[2] с.28.

- Такт – це процес, який відбувається в циліндрі двигуна при

- Переміщенні поршня від однієї мертвої точки до іншої;

- Переміщення поршня за один оберт колінчастого валу;

- Переміщення поршня за два оберти колінчастого валу;

- Переміщення поршня за чотири оберти колінчастого валу;

Л.[1] с.29,  			Л.[2] с.30.

- За скільки обертів колінчастого валу здійснюється цикл у чотиритактному двигуні?

- Один;

- Два;

- Три;

- Чотири;

Л.[1] с.29, 			 Л.[2] с.30.

- За скільки обертів колінчастого валу здійснюється цикл у двотактному двигуні?

- Один;

- Два;

- Три;

- Чотири;

Л.[1] с.29,  			Л.[2] с.30.

- Кривошипно-шатунний механізм призначений для:

- Своєчасного впуску в циліндр двигуна пальної суміші і випуску відпрацьованих газів;

- Запуску двигуна;

- Перетворення зворотно-поступального руху поршня в обертовий рух колінчастого вала;

- Підтримання оптимального температурного режиму двигуна;

Л.[1] с.51, 			 Л.[2] с.37.

- Газорозподільний механізм призначений для:

- Перетворення зворотно-поступального руху поршня в обертовий рух колінчастого вала;

- Своєчасного впуску в циліндр двигуна необхідної кількості пальної суміші або повітря і випуску з нього відпрацьованих газів;

- Забезпечення безперервного і надійного змащування поверхонь, що труться, вимивання продуктів спрацювання;

- Підтримання оптимального температурного режиму двигуна;

Л.[1] с.64, 			 Л.[2] с.37.

- Поршневі кільця у чотиритактних двигунах є:

- Тільки компресійні;

- Тільки маслознімні;

- Тільки стопорні;

- Компресійні і маслознімі;

Л.[1] с.58, 			 Л.[2] с.44.

- Основні елементи поршня:

- Днище, головка, бобишки;

- Днище, головка, стержень;

- Головка, днище, бобишки, юбка;

- Бобишки, головка, юбка;

Л.[1] с.56-57,  		Л.[2] с.42-44.

- Поршневий палець шарнірно з’єднує:

- Поршень з колінчастим валом;

- Поршень з шатуном;

- Поршень з маховиком;

- Поршень з блок-картером;

Л.[1] с.60,  			Л.[2] с.44.

- Шатун з’єднує:

- Поршень з маховиком;

- Поршень з блок-картером;

- Поршень з колінчастим валом;

- Головку з колінчастим валом;

Л.[1] с.61, 			 Л.[2] с.44.

- Шатун має таку будову:

- Днище, головка, юбка;

- Бобишки, головка, днище;

- Корінні і шатунні шийки, передня і задня частини, противаги;

- Верхня і нижня головка, стержень;

Л.[1] с.61,			  Л.[2] с.44.

- До рухомих деталей кривошипно-шатунного механізму відносяться:

- Поршень, шатун, головка циліндра, колінчастий вал;

- Поршень, шатун, колінчастий вал, маховик;

- Шатун, блок-картер, поршень, маховик;

- Головка циліндра, поршень, шатун, колінчастий вал, маховик;

Л.[1] с.51-64, 		 Л.[2] с.39-47.

- При числі обертів колінчастого вала двигуна 4200 об/хв. кулачковий вал газорозподільного механізму обертається з швидкістю (об/хв.):

- 8400;

- 4200;

- 2100;

- 1050;

Л.[1] с.66,			  Л.[2] с.47.

- Коли регулюють зазор у клапанах?

- Поршень в циліндрі знаходиться у Н.М.Т. в кінці такту впуску;

- Поршень в циліндрі знаходиться у В.М.Т. в кінці такту стиску;

- Поршень в циліндрі знаходиться у В.М.Т. в кінці такту випуску;

- Поршень в циліндрі знаходиться у Н.М.Т. на початку стиску;

Л.[1] с.74.

- За допомогою чого перевіряють зазор у клапанах?

- Лінійки;

- Щупа;

- Шаблона;

- Мікрометра;

Л.[1] с.74.

- Який механізм або система дизельного двигуна служить для полегшення прокручування колінчастого валу під час пуску?

- Кривошипно-шатунний механізм;

- Газорозподільний механізм;

- Декомпресійний механізм;

- Система живлення;

Л.[1] с.73,  			Л.[2] с.50-51.

- Система живлення карбюраторного двигуна складається з:

- Паливного бака, фільтрів грубого і тонкого очищення палива, клапанів, поршнів, паливопроводів, карбюратора, повітроочисника;

- Паливного бака, фільтрів грубого і тонкого очищення палива, паливного насоса, паливопроводів, карбюратора, повітроочисника, впускного та випускного трубопроводу з глушником;

- Паливного бака, паливного насоса, паливопроводів, карбюратора, повітроочисника, впускних трубопроводів, циліндрів;

- Паливного бака, фільтрів грубого і тонкого очищення палива, паливного насоса, карбюратора, повітроочисника, глушника, розподільного вала;

Л.[1] с.76.

- Октанове число бензину характеризує:

- В’язкість бензину;

- Період затримки самозаймання палива;

- Стійкість бензину проти детонації;

- Маслянистість бензину;

Л.[2] с.52.

- Пальна суміш вважається нормальною коли на 1 кг палива для згорання припадає повітря:

- 17,5 кг;

- 16,5 кг;

- 15,0 кг;

- 13,0 кг;

Л.[1] с.76-77, 		 Л.[2] с.54-55.

- Пальна суміш вважається збідненою, коли на 1 кг палива припадає повітря до:

- 14,0 кг;

- 16,5 кг;

- 15,0 кг;

- 13,0 кг;

Л.[1] с.76-77,  		Л.[2] с.54-55.

- Пальна суміш вважається збагаченою, коли на 1 кг палива припадає повітря до:

- 17,5 кг;

- 16,5 кг;

- 15,0 кг;

- 13,0 кг;

Л.[1] с.76-77, 		 Л.[2] с.54-55.

- Яких марок випускають дизельне паливо?

- Л-літнє, З-зимове, О-осіннє;

- Л-літнє, З-зимове, А-арктичне;

- В-весняне, Л-літнє, З-зимове;

- Л-літнє, А-арктичне, О-осіннє;

Л.[2] с.53.

- Для чого призначений карбюратор?

- Подачі повітря в циліндри двигуна;

- Приготування необхідної кількості пальної суміші різного складу залежно від режиму роботи двигуна;

- Подачі дизельного палива в циліндри двигуна різної кількості;

- Приготування пальної суміші постійного складу;

Л.[1] с.82.

- Карбюратор має такі пристрої і системи:

- Пристрій для пуску холодного двигуна;

- Система холостого ходу і головна дозуюча;

- Економайзер і насос-прискорювач;

- Всі перераховані вище пристрої і системи;

Л.[1] с.84.

- Для покращення умов пуску холодного двигуна в карбюраторі є:

- Система холостого ходу;

- Пристрій для пуску холодного двигуна;

- Головна дозуюча система;

- Насос-прискорювач;

Л.[1] с.83-85, 91.

- Для забезпечення нормальної роботи двигуна на малих обертах в карбюраторі є:

- Система холостого ходу;

- Пристрій для пуску холодного двигуна;

- Економайзер;

- Насос-прискорювач;

Л.[1] с.83-85, 91.

- Паливний насос в карбюраторному двигуні призначений для:

- Примусової подачі палива з бака до карбюратора;

- Впорскування палива в циліндри двигуна;

- Приготування робочої суміші;

- Подачі палива з бака до фільтрів;

Л.[1] с.79-80.

- Паливний насос в карбюраторному двигуні приводиться в дію від:

- Ексцентрика розміщеного на розподільному валі;

- Колінчастого валу через пасову передачу;

- Розподільного валу через ланцюгову передачу;

- За допомогою шатуна;

Л.[1] с.80.

- Повітроочисники за принципом дії поділяються на:

- Інерційні;

- Фільтрувальні;

- Комбіновані;

- За всіма переліченими вище;

Л.[1] с.142,			  Л.[2] с.56.

- Паливопідкачуваний насос (помпа) в дизельних двигунах призначений для:

- Подолання опору фільтрів тонкої очистки при надходженні палива до паливного насоса високого тиску;

- Подання палива до форсунки;

- Перекачування палива з бака до фільтрів грубої очистки;

- Перекачування палива з насоса високого тиску в бак;

Л.[1] с.118, 			 Л.[2] с.61.

- Форсунка призначена для:

- Подачі повітря в камеру згорання двигуна;

- Впорсування палива в камеру згорання двигуна;

- Подачі оливи в камеру згорання двигуна;

- Подачі палива до паливного насоса;

Л.[1] с.138,  		Л.[2] с.69.

- Комбінована система мащення двигунів – це коли олива до тертьових поверхонь надходить:

- Під тиском;

- Розбризкуванням;

- Самопливом;

- Всіма переліченими способами;

Л.[1] с.155-156, 		 Л.[2] с.82.

- Якого типу масляний насос в системі мащення?

- Шестеренчастого;

- Відцентрового;

- Плунжерного;

- Поршневого;

Л.[1] с.157, 		 Л.[2] с.84.

- Під дією чого у центрифугах очищається олива?

- Тиску;

- Розрідження;

- Відцентрових сил;

- Фільтрувальних елементів;

Л.[1] с.161,		  Л.[2] с.85.

- Частота обертання ротора центрифуги системи змащування двигунів досягає:

- 5000-6000 ;

- 3000-4000 ;

- 2000-3000 ;

- 1000-2000 ;

Л.[1] с.161, 			 Л.[2] с.85.

- Які деталі двигуна змащуються під тиском оливи?

- Вкладиші, шийки розподільного валу;

- Циліндр, колінчастий вал, коромисла;

- Розподільний вал, шестерня колінчастого вала;

- Маховик, ланцюгова передача;

Л.[1] с.156,  		Л.[2] с.82-83.

- Які є системи охолодження?

- Тільки повітряні;

- Тільки рідинні;

- Тільки фреонові;

- Повітряні і рідинні;

Л.[1] с.169-170, 		 Л.[2] с.89-90.

- Яка температура двигуна вважається оптимальною?

- 60-70 ;

- 70-80 ;

- 80-95 ;

- 95-100 ;

Л.[1] с.173, 			 Л.[2] с.89.

- Системи охолодження за способом з’єднання з навколишнім середовищем бувають:

- Відкриті і закриті;

- Комбіновані;

- Герметичні;

- Тільки відкриті;

Л.[1] с.171-172, 		 Л.[2] с.89.

- Циркуляція охолоджувальної рідини по великому колу проходить:

- Сорочка охолодження, радіатор опалення;

- Сорочка охолодження, розширювальний бачок, радіатор;

- Сорочка охолодження, фільтр;

- Сорочка охолодження, розширювальний бачок;

Л.[1] с.172,  		Л.[2] с.93.

- Для підтримання сталої температури охолоджувальної рідини застосовуються:

- Датчики температури;

- Показники температури;

- Термостати;

- Манометри;

Л.[1] с.177, 			 Л.[2] с.91-92.

- Яку охолоджувальну рідину використовують у зимову пору року в двигунах внутрішнього згорання?

- Воду;

- Тосол;

- Дистильовану воду;

- Дощову воду;

Л.[2] с.94.

- Для пуску дизельного двигуна їх колінчастий вал необхідно прокручувати з частотою:

- 30-60 ;

- 60-120 ;

- 100-150 ;

- 150-250 ;

Л.[1] с.184,  		Л.[2] с.95.

- ПД-10У – це

- Двотактний, одноциліндровий карбюраторний пусковий двигун;

- Двотактний, двохциліндровий карбюраторний пусковий двигун;

- Двотактний, одноциліндровий дизельний пусковий двигун;

- Чотирьохтактний, одноциліндровий карбюраторний пусковий двигун;

Л.[1] с.185, 			Л.[2] с.97.

- Трансмісія пускового двигуна складається з:

- Редуктора, зчеплення, механізму включення;

- Редуктора, зчеплення, механізму, включення і автомата виключення;

- Зчеплення, механізму включення і автомата виключення;

- Редуктора, механізму включення і автомата виключення;

Л.[1] с.195-198, 		 Л.[2] с.97-98.

- Кут випередження запалення робочої суміші для пускових двигунів     ПД-10У, повинен становити:

- до В.М.Т.

- до В.М.Т.

- до В.М.Т.

- до В.М.Т.

Л.[1] с.204, 			 Л.[2] с.122.

- Зазор між контактами переривника магнето має бути:

- 0,15-0,20 мм;

- 0,25-0,35 мм;

- 0,45-0,55 мм;

- 0,50-0,60 мм;

Л.[1] с.204, 			 Л.[2] с.122.

- На сучасних тракторах і автомобілях номінальна напруга електрообладнання становить:

- 3 або 6 В;

- 6 або 12 В;

- 12 або 24 В;

- 24 або 36 В;

Л.[1] с.228, 			Л.[2] с.101.

- За якою схемою виконуються системи електрообладнання на сучасних тракторах і автомобілях?

- Безпровідною;

- Однопровідною;

- Двопровідною;

- Трипровідною;

Л.[1] с.228, 			 Л.[2] с.101.

- Густина електроліту при розрядженні акумуляторної батареї:

- Збільшується;

- Зменшується;

- Не змінюється;

- Збільшується або зменшується в залежності від пори року;

Л.[2] с.102.

- Рівень електроліту в акумуляторній батареї має бути вищим від захисної сітки пластин на:

- 5 – 10 мм;

- 10 – 15 мм;

- 15 – 20 мм;

- 20 – 25 мм;

Л.[1] с.231, 			 Л.[2] с.104.

- Акумулятор 6СТ – 60ЕМ має напругу:

- 2 В;

- 6 В;

- 12 В;

- 24В;

Л.[1] с.229,  		Л.[2] с.103.

- Заряджають акумуляторні батареї постійним струмом силою ( в А) не більше (…) від її номінальної ємності:

- 0,1;

- 0,3;

- 0,5;

- 0,7;

Л.[2] с.105.

- Котушка запалювання перетворює струм низької напруги у струм високої напруги:

- 1000 – 2000 В;

- 5000 – 10000 В;

- 10000 – 15000 В;

- 20000 – 26000 В;

Л.[1] с.242.

- На сучасних тракторах і автомобілях використовують генератори:

- Постійного струму з регулятором сили струму;

- Змінного струму з випрямлячами;

- Постійного струму з регулятором напруги;

- Змінного струму без випрямляча;

Л.[1] с.231, 			 Л.[2] с.106.

- Стартер – це електродвигун постійного струму який перетворює:

- Хімічну енергію в електричну;

- Електричну енергію в хімічну;

- Електричну енергію в механічну;

- Механічну енергію в електричну

Л.[1] с.252, 			 Л.[2] с.113.

- Деталь «розсіювач» є в:

- Фарах;

- Звуковому сигналі;

- Покажчику тиску масла;

- Покажчику температури води;

Л.[1] с.253, 			 Л.[2] с.116.

- Деталь «мембрана» є:

- Ліхтарях;

- Фарах;

- Звуковому сигналі;

- Свічці розжарювання;

Л.[1] с.253, 			 Л.[2] с.116.

- Для чого призначені свічки запалення?

- Для запалювання робочої суміші;

- Для підігрівання повітря під час пуску двигуна;

- Для підігрівання оливи;

- Всі відповіді правильні;

Л.[1] с.241-242.

- Що належить до механічної трансмісії тракторів і автомобілів?

- Зчеплення, генератор, коробка передач;

- Зчеплення, коробка передач, проміжні з’єднання і карданні передачі, ходозменшувач, вузли ведучих мостів;

- Ведучий міст, балансирна каретка, коробка передач;

- Карданна передача, амортизатор, зчеплення, коробка передач;

Л.[1] с.264, 		 Л.[2] с.123, 126,129-130, 141.

- Яка з вказаних несправностей призводить до неповного вмикання (пробуксовування) муфти зчеплення?

- Великий вільний хід педалі зчеплення;

- Малий вільний хід педалі зчеплення;

- Перекіс або деформація веденого диска;

- Обрив відтяжної пружини;

Л.[1] с.358.

- Яка з вказаних несправностей призводить до неповного вимикання муфти зчеплення?

- Великий вільний хід педалі зчеплення;

- Малий вільний хід педалі зчеплення;

- Послаблення або руйнування натискних пружин;

- Замаслювання дисків;

Л.[1] с.358.

- За способом передачі крутного моменту муфти зчеплення поділяються на:

- Механічні (фрикційні);

- Гідравлічні;

- Електричні;

- Всі перераховані вище;

Л.[1] с.279, 			 Л.[2] с.123.

- Яким агрегатом трансмісії змінюється швидкість руху трактора або автомобіля?

- Валом відбору потужності;

- Ведучим мостом;

- Коробкою передач;

- Головним зчепленням;

Л.[1] с.297, 			 Л.[2] с.130.

- Первинний вал коробки передач з’єднано з:

- Головною передачею;

- Валом зчеплення;

- Маховиком;

- Карданною передачею;

Л.[1] с.299,  		Л.[2] с.131.

- Вторинний вал коробки передач з’єднано з:

- Головною передачею;

- Маховиком;

- Роздавальною коробкою;

- Валом зчеплення;

Л.[1] с.299, 			 Л.[2] с.131.

- Залежно від способу зачеплення шестерень розрізняють коробки передач:

- З пересувними шестернями;

- З шестернями постійного зачеплення;

- Комбіновані;

- Всі перераховані вище;

Л.[2] с.131.

- Який механізм забезпечує обертання ведучих коліс з різною частотою на поворотах?

- Головна передача;

- Диференціал;

- Кінцева передача;

- Ходозменшувач;

Л.[1] с.339,  		Л.[2] с.141-142.

- Планетарний механізм повороту є в тракторів:

- Т-150;

- ДТ-75МВ;

- Т-74;

- Т-70С;

Л.[1] с.353-354,		  Л.[2] с.146.

- Діагональні і радіальні шини різняться між собою залежно від:

- Розмірів;

- Рисунка протектора;

- Напрямку ниток корду;

- Вантажопідйомності;

Л.[1] с.367.

- За конструкцією, підвіски ходової частини гусеничних тракторів поділяються на:

- Еластичні;

- Напівжорсткі;

- Жорсткі;

- Всі перераховані вище;

Л.[2] с.149.

- Натяг гусениці здійснюється переміщенням:

- Вперед напрямного колеса натяжним пристроєм;

- Ведучого колеса (зірочки);

- Підтримуючих роликів;

- Каретки підвіски;

Л.[1] с.378-379,  		Л.[2] с.150.

- Гальмові механізми за формою поверхні тертя бувають:

- Стрічкові;

- Колодкові;

- Дискові;

- Всі перераховані вище;

Л.[1] с.421,  		Л.[2] с.168.

- Які розрізняють гальмівні механізми залежно від конструкції обертових деталей?

- Барабанні, шківні і колодкові;

- Шківні, барабанні і дискові;

- Дискові, барабанні і колодкові;

- Колодкові, стрічкові і шківні;

Л.[1] с.421, 			 Л.[2] с.168.

- Які гальмівні системи застосовують на сучасних автомобілях і тракторах?

- Робочу, стоянкову, запасну і допоміжну;

- Робочу, трансмісійну, колодкову і запасну;

- Стоянкову, запасну, допоміжну і стрічкову;

- Колісну, трансмісійну, стоянкову і робочу;

Л.[1] с.420,  		Л.[2] с.168.

- Рульовий механізм – це сповільнена передача яка передає

- Обертовий рух вала рульового колеса на вал сошки;

- Зусилля на напрямні колеса;

- Обертовий рух до гідропідсилювача;

- Зусилля від сошки до рульового валика;

Л.[1] с.393-395,  		Л.[2] с.162-163.

- Рульовий привід призначений для:

- Для полегшення керування;

- Передачі зусилля від рульового механізму до напрямних коліс;

- Передачі зусилля від рульового важеля до сошки;

- Передачі зусилля від поворотних важелів до напрямних коліс;

Л.[1] с.395, 			 Л.[2] с.163.

- Рульова трапеція складається з:

- Поворотних важелів,поперечних тяг, передньої осі;

- Сошки, поворотних важелів, поперечних тяг;

- Рульового важеля, сошки, поперечних тяг, передньої осі;

- Рульового важеля, поворотних важелів, поперечних тяг;

Л.[1] с.395-396, 		 Л.[2] с.163.

- Який агрегат в гідравлічній начіпній системі створює тиск робочої рідини?

- Силовий циліндр;

- Розподільник;

- Насос;

- Масляний бак;

Л.[1] с.470, 			 Л.[2] с.178.

- Начіпний механізм трактора загального призначення дає змогу приєднувати робочі машини до трактора за:

- Одноточковою схемою;

- Дво- і триточковою схемами;

- Чотирьохточковою схемою;

- Три- і чотирьохточковою схемами;

Л.[2] с.176-177.

- В скільки положень можна встановлювати важелі розподільника?

- Одне;

- Два;

- Три;

- Чотири;

Л.[1] с.477,  		Л.[2] с.179-180.

- Якими бувають вали відбору потужності (ВВП) за типом приводу?

- Залежні;

- Незалежні, напівзалежні;

- Синхронні, комбіновані;

- Всі перераховані вище;

Л.[1] с.501-502, 		 Л.[2] с.190-191.

- Стандартизована постійна частота обертання ВВП при номінальній частоті обертання колінчастого валу становить:

- 400 та 900 ;

- 540 та 1000 ;

- 650 та 1200 ;

- 960 та 1500 ;

Л.[1] с.503,  		Л.[2] с.191.

- Які є способи зберігання техніки?

- Закритий;

- Відкритий;

- Комбінований;

- Всі перераховані вище;

Л.[8] с.197,  		Л.[2] с.494.

- Яка періодичність проведення технічного обслуговування №1 в мотогодинах напрацювання для тракторів, виробництво яких почалося після 1.02.1982 р.?

- 125 мотогодин;

- 60 мотогодин;

- 480 мотогодин;

- 960 мотогодин;

Л.[10] с.40,  		Л.[9] с.222.

- Яка періодичність проведення технічного обслуговування №2 в мотогодинах напрацювання для тракторів, виробництво яких почалося після 1.02.1982 р.?

- 240 мотогодин;

- 500 мотогодин;

- 480 мотогодин;

- 960 мотогодин;

Л.[10] с.40, 			 Л.[9] с.222.

- Яка періодичність проведення технічного обслуговування №3 в мотогодинах напрацювання для тракторів, виробництво яких почалося після 1.02.1982 р.?

- 60 мотогодин;

- 240 мотогодин;

- 960 мотогодин;

- 1000 мотогодин;

Л.[10] с.40, 			 Л.[9] с.222.

- Вкажіть спосіб руху в робочій загінці машино-тракторного агрегату для посіву зернових культур:

- Човниковий;

- Круговий;

- Комбінований безпетльовий;

- Діагональний;

Л.[2] с.476,  	Л.[8] с.88-89, 	 Л.[9] с.33-35,  	Л.[11] с.183.

- Робочий тяговий опір одномашинного агрегату на горизонтальній місцевості при сталому режимі роботи визначають за формулою:

- ;

- ;

- n=;

- ;

Л.[2] с.469, 		 Л.[9] с.19,		 Л.[11] с.33.

- Тяговий опір одного корпуса плуга визначають за формулою:

- ;

- ;

- ;

- ;

Л.[11] с.33.

- За якою формулою визначається кількість машин в агрегаті?

- ;

- ;

- ;

- ;

Л.[9] с.30,			 Л.[11] с.72.

- За якою формулою визначається коефіцієнт використання тягового зусилля трактора?

- n = ;

- n = ;

- n = ;

- n = ;

Л.[2] с.473,			 Л.[11] с.73.

- Технічна продуктивність машино-тракторного агрегату за годину змінного часу визначається за формулою:

- ;

- ;

- ;

- ;

Л.[2] с.478,		 Л.[9] с.37, 		 Л.[11] с.53.

- Вкажіть показники, необхідні для визначення технічної змінної продуктивності агрегату:

- Конструктивна ширина захвату, робоча швидкість руху, коефіцієнт використання часу зміни, коефіцієнт робочих ходів;

- Теоретична швидкість руху, робоча ширина захвату, річне завантаження, коефіцієнт робочих ходів;

- Конструктивна ширина захвату, теоретична швидкість руху, коефіцієнт використання часу зміни;

- Робоча ширина захвату, робоча швидкість руху, коефіцієнт використання часу зміни, тривалість зміни;

Л.[2] с.478,			  Л.[11] с.53.

- За якою формулою визначається коефіцієнт використання часу зміни?

- +;

- ;

- t = ;

Л.[2] с.478, 		Л.[9] с.37, 		 Л.[11] с.53.

Література

- Я. Ю. Білоконь, А. І. Окоча, С. О. Войцехівський Трактори і автомобілі.     - К.: Вища освіта, 2003.

- Д. Г. Войтюк, І. В. Адамчук, Г. Р. Гаврилюк, О. С. Марченко Механізація сільськогосподарського виробництва і захисту рослин. За ред.                                       Д. Г. Войтюка. - К.: Вища школа, 1993.

- Трактори та автомобілі частина 1, Автотракторні двигуни. За ред.                                 А. Т. Лєбєдєва. - К.: Вища школа, 2000.

- М. Ф. Бойко, Трактори та автомобілі частина 2, Електрообладнання. - К.: Вища освіта,2001.

- Трактори та автомобілі частина 3, Шасі за ред. А. Т. Лєбєдєва. - К.: Вища освіта, 2004.

- О. І. Селезньов, І. Г. Козлов Автомобіль. - К.: Радянська школа, 1980.

- В. С. Гапоненко, І. В. Адамчук, М. Г. Ковальов, А. Я. Чугай Трактори, сільськогосподарські машини з кормо виробництва. За ред.                                            В. С. Гапоненко. - К.:Вища школа 1988.

- М. К. Діденко Експлуатація машино-тракторного парку. - К.: Вища школа, 1975.

- М. Г. Бондаренко, В. А. Демещук Комплектування і використання машинно-тракторного парку в рослинництві. - К.: Вища школа, 1995.

- В. А. Аллилуєв, А. Д. Ананьин, В. М. Михлин Техническая эксплуатация машинно-тракторного парка. - Москва  ВО «Агропромиздат» 1991.

- В. Й Фортуна, С. К. Миронюк Технологія механізованих сільськогосподарських робіт. – К.: Вища школа, 1991.