## Slide 1: תחנת החלל הבינלאומית
מגישים: נועם, שריה, עידו, יאיר .א.
בנושאים
מערכת מחזור מים וחמצן+ מערכת סילוק פד"ח וחשיבותה.
עובדות כלליות על התחנה.

## Slide 2: מבנה מערכת מחזור חמצן ומים
1.אסטרונאוט
3. מערכת ייצור חמצן
H2
חלל
4.ריאקטור סבטיר
5.מערכת מחזור מים
אוורור
CH4
CO2
2.שירותים
Urine
O2
6.מחלק מים
Sweat
עובדות כלליות על תחנת החלל

## Slide 3: אסטרונאוט
אסטרונאוט משתמש בכ- גלון אחד לשתייה, למקלחת ולאוכל.
אסרונאוט מייצר ביום כמות גדולה של פד"ח ושל זיעה ואותה מערכת האוורור שואבת וממחזרת. חזרה

## Slide 4: שירותים
לאחר שהאסטרונאוט עושה את השירותים שלו מופעל וקום חלש ששואב את השתן ומעביר אותו לתוך מיכל בלחץ נמוך.
לאחר מכן השתן מתאדה, בתהליך זה נוצרים גם מלח רטוב שאותו מוציאים החוצה כדי שיתפזר ויישרף באטמוספירה.
את האדים מנקים פעם נוספת. חזרה

## Slide 5: מערכת מחזור חמצן
המים שנוצרו מועברים דרך ממברנה חשמלית והיא מפרקת אותם לחמצן ומימן החמצן נשאב למגורי האסטרונאוטים והמימן מועבר לריאקטור סבטיר. חזרה

## Slide 6: ריאקטור סבטיר
מכונה המכינה מים.
הפד"ח והמימן מגיעים לריאקטור סבטיר ובו יש 750 מעלות פרנהייט שזה כ- 400 מעלות צלזיוס. וזה יוצר מכת חום השוברת את הקשרים הכימים של הפד"ח והופך אותו לפחמן וחמצן. החמצן והמימן ממקודם מתחברים והופכים למים שחוזרים לשימוש. ומהפחמן והמימן שנשארו מכינים גן מתאן, והוא נפלט לחלל. חזרה

## Slide 7: מערכת מחזור מים
הזיעה והמים מהריאקטור סבטיר מגיעים לתוך מיכל גדול ובו נוצר תהליך כימי שבו נהרגים החיידקים. למים מכניסים גם יוד כדי שיחטא את המים ומדי פעם האסטרונאוטים בודקים אם הכול כשורה. חזרה

## Slide 8: מחלק מים
האסטרונאוטים לוקחים כוסיות ברזל קטנות מלאות במים ושותים מהם בעזרת קשית כדי שלא ישתו מהר מדי. או שהם לוקחים את המים ומזריקים אותם לתוך אוכל מיובש.
בשביל להתקלח אחד החברי צוות מתיז על האסטרונאוט טיפות ספורות של מים כדי ששום טיפה לא תתבזבז. לאחר מכן האסטרונאוט שם קצת שמפו ולא שוטף אותו כדי שהריח יישאר זמן רב ככול האפשר. חזרה

## Slide 9: מושגים
גלון= כ- 3.8 ליטר
פד"ח= שאיבת הפד"ח היא חשובה מאוד משני סיבות א. כדי שהאסטרונאוטים לא יחנקו ממנו. ב. כדי שיוחלו לקחת את החמצן ממנו ולהשתמש בו בתור מים או חמצן
לחץ נמוך= כשיש לחץ נמוך אז יש פחות חלקיקים ולכן קל יותר להתיך מוצק ולאדות נוזל. ולכן אם הלחץ יהיה מספיק נמוך לא יהיה צריך אפילו לחמם את הנוזל.
ממברנה חשמלית= רשת צפופה מאוד המעבירה חשמל במים וכך גורמת להם להתפרק.
גז מתאן= גז רעיל המורכב מפחמן ו4 מימן.

## Slide 10: עובדות כלליות על תחנת החלל הבין לאומית
תחנת החלל טסה במהירות של 280,000 קילומטר לשעה שזה כ- 7 קילומטר לשניה. שזה אומר שכול 92 דקות היא גומרת להקיף את כדור הארץ.
תחנת החלל טסה בגובה של כ- 400 קילומטר מעל כדור הארץ
גודל התחנה הוא כמו מגרש פוטבול ואורך הפנלים הסולרים שלה הוא כ- 30 מ'.
התחנה היא אחד המיזמים הבין לאומיים הכי יקרים שהיו. היא עלתה כ- 100 מיליארד דולר מחצית מהסכום מומן על ידי ארצות הברית
תוך 24 שעות התחנה תעבור 16 פעמים מסביב לכדור הארץ וזה אומר שהאסטרונאוטים יראו 16 זריחות ושקיעות.

## Slide 11: עובדות כלליות על תחנת החלל
תחנת החלל היא שיתוף פעולה של ארה"ב, רוסיה, יפן, קנדה וסוכנות החלל האירופאית.
בתחנת החלל נמצאים כול הזמן 6 אסטרונאוטים.
התחנה נבנתה מחלקים ששוגרו מזמנים שונים. בנייה זו נמשכה משנת 1998 ועד שנת 2016.
התחנה נבנתה ביותר מ-150 משימות הליכת חלל
התחנה צפויה לפעול עד 2024 אלא אם כן תקבל הערכה עד 2028.
מטרת התחנה היא ביצוע ניסויים הקשורים לחלל וגם שיתוף פעולה בין ארצות רבות.
הרבה מהניסויים בתחנת החלל הגיעו מתלמידים וסטודנטים מכול מני מדינות.

## Slide 12: מבנה תחנת החלל
התחנה בנויה מכמה אזורים (אגפים):
תאי שינה- בתאי השינה נמצאים מיטות האסטרונאוטים ושקש"ים המחוברים לקיר כדי שלא ירחפו בשנתם.
אזור שליטה ופיקוד- באיזור זה נמצאים המחשבים ולוחות בקרה המאפשרים שליטה בתחנה.
אגף המעבדה- שם נערכים הניסויים.
אזורים נוספים- המטבח, המחסנים.
כול הציוד והחפצים בתחנה מודבקים בעזרת סקוץ' וכדומה כדי שלא ירחפו.
בתחנת החלל יש רובוט שנקרא canadam2 שיוצר על ידי קנדה והוא מתקן תיקונים.